## Slide 1: 第四章 网络层控制平面

## Slide 2: 目录
5.1 简介
5.2 路由协议
  链路状态协议
  距离矢量协议
5.3 域内和域间路由、因特网上的域内路由：RIP
5.4 因特网上的域内路由：OSPF
5.5 因特网上的域间路由：BGP
5.6 SDN控制平面
5.7 ICMP：因特网控制消息协议
5.8 网络管理和SNMP

## Slide 3: 网络层功能
转发:将数据包从路由器的入端口转移到正确的出端口
数据平面
控制平面
两类控制平面实施方案：
  传统的路由算法:在每个路由器上实现
  软件定义网络 (SDN): 逻辑上集中实现
两大网络层功能
路由：决定数据包从源到目的地的转发路径

## Slide 4: 每个路由器参与的控制平面
路由
算法
每个路由器中都有单独的路由算法模块，它们相互交互，计算出各自的转发表，一起构成控制平面
数据 平面
控制 平面
1
2
0111
到达报文的头部字段内容
3

## Slide 5: 逻辑上集中的控制平面
单独的（远程）控制器与路由器本地的控制代理（CA）交互
远程控制器
CA
CA
CA
CA
CA
1
2
0111
3
到达报文的头部字段内容
数据 平面
控制 平面

## Slide 6: 目录
5.1 简介
5.2 路由协议
  链路状态协议
  距离矢量协议
5.3 域内和域间路由、因特网上的域内路由：RIP
5.4 因特网上的域内路由：OSPF
5.5 因特网上的域间路由：BGP
5.6 SDN控制平面
5.7 ICMP：因特网控制消息协议
5.8 网络管理和SNMP

## Slide 7: 路由协议
路由协议目标: 在由路由器构成的网络上，选择从发送端主机到接收端主机的“好”的路径
路径：数据包从发送端主机到接收端主机经过的路由器序列
什么是“好”：“代价”最小、 “最快”、“最不拥塞”
路由：网络中top-10挑战!

## Slide 8: 网络的图抽象
u
y
x
w
v
z
2
2
1
3
1
1
2
5
3
5
图: G = (N,E)
N = 路由器集合 = { u, v, w, x, y, z }
E = 链路集合 ={ (u,v), (u,x), (v,x), (v,w), (x,w), (x,y), (w,y), (w,z), (y,z) }
除了用来描述路由器构成的网络，图还可以用于描述其它网络， 例如P2P网络，其中节点是peer，边是peer之间的TCP连接

## Slide 9: 网络的图抽象：代价
u
y
x
w
v
z
2
2
1
3
1
1
2
5
3
5
c(x,x’) = 链路(x,x’)的代价
例如, c(w,z) = 5
链路的代价可统一设为1，或者 带宽分之一，或者拥塞的程度
路径 (x1, x2, x3,…, xp) 的代价 = c(x1,x2) + c(x2,x3) + … + c(xp-1,xp)
核心问题: 节点u和z之间最小代价的路径是哪一条 ?
路由算法: 寻找最小代价（最短）路径的算法

## Slide 10: 路由算法分类
问: 依赖全局还是局部信息
全局:
所有路由器拥有全网拓扑结构和链路代价信息
“链路状态” 算法
局部:
路由器只知道直接相连的邻居，以及到邻居的链路代价
通过相邻路由器之间反复迭代交换信息，计算路由
“距离矢量”算法
问：静态还是动态
静态:
路由变化缓慢
动态:
路由变化块
  周期更新
  链路代价变化触发更新

## Slide 11: 目录
5.1 简介
5.2 路由协议
  链路状态协议
  距离矢量协议
5.3 域内和域间路由、因特网上的域内路由：RIP
5.4 因特网上的域内路由：OSPF
5.5 因特网上的域间路由：BGP
5.6 SDN控制平面
5.7 ICMP：因特网控制消息协议
5.8 网络管理和SNMP

## Slide 12: 一种链路状态路由算法
Dijkstra算法
所有节点知道拓扑、链路代价信息
  通过“链路状态通告”获得
  所有节点信息一致
每个节点以自己为源，计算到各节点的最小代价路径
  得到该节点的转发表
迭代：k轮迭代后，获得到k个目的地的最小代价路径
符号:
c(x,y): 节点x到y链路代价; 如果x和y不直连，= ∞
D(v): 当前从源到节点v的最小代价路径
p(v): 从源到节点v的最短路径上v前面的一个节点（前驱节点）
N‘: 已完成最短路径计算的节点集合

## Slide 13: Dijsktra算法
1 初始化:
2 N' = {u}
3 for all nodes v
4 if v adjacent to u
5 then D(v) = c(u,v)
6 else D(v) = ∞
7
8 Loop
9 find w not in N' such that D(w) is a minimum
10 add w to N'
11 update D(v) for all v adjacent to w and not in N' :
12 D(v) = min( D(v), D(w) + c(w,v) )
13 /* 到v的新的最短路径要么不变，要么是到w的最短
14 路径加上w到v的链路代价 */
15 until all nodes are in N'

## Slide 14: Dijsktra算法举例一
w
3
4
v
x
u
5
3
7
4
y
8
z
2
7
9
Step
N'
D(v)
p(v)
0
1
2
3
4
5
D(w)
p(w)
D(x)
p(x)
D(y)
p(y)
D(z)
p(z)
u
∞
∞
7,u
3,u
5,u
uw
∞
11,w
6,w
5,u
14,x
11,w
6,w
uwx
uwxv
14,x
10,v
uwxvy
12,y
注意:
追踪前驱节点获得最短路径树
路径等长时可用任何标准选择一条
uwxvyz

## Slide 15: Dijsktra算法举例二
Step
0
1
2
3
4
5
N'
u
ux
uxy
uxyv
uxyvw
uxyvwz
D(v),p(v)
2,u
2,u
2,u
D(w),p(w)
5,u
4,x
3,y
3,y
D(x),p(x)
1,u
D(y),p(y)
∞
2,x
D(z),p(z)
∞
∞
4,y
4,y
4,y
u
y
x
w
v
z
2
2
1
3
1
1
2
5
3
5

## Slide 16: Dijsktra算法举例二
u
y
x
w
v
z
获得的从u出发的最短路径树:
v
x
y
w
z
(u,v)
(u,x)
(u,x)
(u,x)
(u,x)
目的地
链路
节点u的转发表:

## Slide 17: 对Dijkstra算法的讨论
算法复杂度: n个节点
每轮迭代：检查所有不在N集合里的节点
进行n(n+1)/2次比较：O(n2)
可以实现为 O(nlogn)
可能有路由震荡
例如：假设链路代价等于其上的流量:
A
D
C
B
1
1+e
e
0
e
1
1
0
0
初始
A
D
C
B
根据代价计算路径
2+e
0
0
0
1+e
1
A
D
C
B
根据代价计算路径
0
2+e
1+e
1
0
0
A
D
C
B
根据代价计算路径
2+e
0
0
0
1+e
1

## Slide 18: 目录
5.1 简介
5.2 路由协议
  链路状态协议
  距离矢量协议
5.3 域内和域间路由、因特网上的域内路由：RIP
5.4 因特网上的域内路由：OSPF
5.5 因特网上的域间路由：BGP
5.6 SDN控制平面
5.7 ICMP：因特网控制消息协议
5.8 网络管理和SNMP

## Slide 19: 距离矢量算法
Bellman-Ford 等式 (动态规划)
令
dx(y) := 从x 到 y最小代价路径的代价
则
dx(y) = min {c(x,v) + dv(y) }
v
到邻节点v的代价
对x的所有邻节点v取min
从v到y的最小代价路径的代价

## Slide 20: Bellman-Ford算法举例
u
y
x
w
v
z
2
2
1
3
1
1
2
5
3
5
显然, dv(z) = 5, dx(z) = 3, dw(z) = 3
du(z) = min { c(u,v) + dv(z),
c(u,x) + dx(z),
c(u,w) + dw(z) }
= min {2 + 5,
1 + 3,
5 + 3} = 4
min计算选中的节点是最短路径上的下一个节点， 用于配置u节点上的转发表
B-F 等式:

## Slide 21: 距离矢量算法
Dx(y) = 从x到y的最小路径代价
  x 维护距离矢量 Dx = [Dx(y): y є N ]
节点x:
  知道其到所有邻节点v的代价: c(x,v)
  有它所有邻节点的距离矢量。对邻节点v， x获取 Dv = [Dv(y): y є N ]

## Slide 22: 距离矢量算法
核心思想
每个节点不时地将自己的距离矢量发给邻节点
当节点x收到来自邻节点的新的距离矢量，使用B-F公式更新自己的距离矢量
对每个节点y ∊ N ，Dx(y) ← minv{c(x,v) + Dv(y)}
在拓扑结构和链路代价变化缓慢时，Dx(y)收敛为正确的最小代价 dx(y)

## Slide 23: 距离矢量算法
迭代、异步: 每次本地更新由以下事件触发:
到邻节点的链路代价变化
收到邻节点发来的距离矢量
分布式:
当距离矢量变化时，每个节点通知其邻节点
  邻节点更新后，如有变化，再通知它的邻节点
等待 (本地链路代价或邻节点距离矢量发生改变)
重新计算 距离矢量
如果距离矢量有变化，通知邻节点
节点：

## Slide 24
x y z
x
y
z
0 2 7
∞
∞
∞
∞
∞
∞
from
cost to
from
from
x y z
x
y
z
0
x y z
x
y
z
∞
∞
∞
∞
∞
cost to
x y z
x
y
z
∞
∞
∞
7
1
0
cost to
∞
2 0 1
∞ ∞ ∞
2 0 1
7 1 0
时间
x
z
1
2
7
y
节点x
table
Dx(y) = min{c(x,y) + Dy(y), c(x,z) + Dz(y)} = min{2+0 , 7+1} = 2
Dx(z) = min{c(x,y) + Dy(z), c(x,z) + Dz(z)}
= min{2+1 , 7+0} = 3
3
2
节点y
table
节点z
table
cost to
from

## Slide 25
x y z
x
y
z
0 2 3
from
cost to
x y z
x
y
z
0 2 7
from
cost to
x y z
x
y
z
0 2 3
from
cost to
x y z
x
y
z
0 2 3
from
cost to
x y z
x
y
z
0 2 7
from
cost to
2 0 1
7 1 0
2 0 1
3 1 0
2 0 1
3 1 0
2 0 1
3 1 0
2 0 1
3 1 0
时间
x y z
x
y
z
0 2 7
∞
∞
∞
∞
∞
∞
from
cost to
from
from
x y z
x
y
z
0
x y z
x
y
z
∞
∞
∞
∞
∞
cost to
x y z
x
y
z
∞
∞
∞
7
1
0
cost to
∞
2 0 1
∞ ∞ ∞
2 0 1
7 1 0
x
z
1
2
7
y
节点x
table
Dx(y) = min{c(x,y) + Dy(y), c(x,z) + Dz(y)} = min{2+0 , 7+1} = 2
Dx(z) = min{c(x,y) + Dy(z), c(x,z) + Dz(z)}
= min{2+1 , 7+0} = 3
3
2
节点y
table
节点z
table
cost to
from

## Slide 26: 距离矢量：链路代价变化
链路代价变化:
节点检测到本地链路代价变化
计算并更新距离矢量
如距离矢量变化，通知邻节点
好事传 得快
x
z
1
4
50
y
1
t0 : y检测到本地链路代价变化，更新其距离矢量，通知邻节点.
t1 : z收到来自y的更新，更新本地的距离矢量表，重新计算到x的最小代价，把新的距离矢量发给邻节点.
t2 : y收到z的更新，更新自己的距离矢量表，因为y到各节点的最小代价没有变化，y不发送更新消息到邻节点。

## Slide 27: 距离矢量：链路代价变化
链路代价变化:
节点检测到本地链路代价变化
坏事传得慢– 无穷迭代问题!
44次迭代才能稳定
x
z
1
4
50
y
60
t0: y检测到本地链路代价变化，y计算到x的最短路径为 基于y相信z有一条到x的代价为5的路径
t1: y 告知 z 它的新距离矢量
t2: z 收到来自y的距离矢量, 更新它到x的最短距离为
，并告知y
t3: y 再次更新距离矢量
….

## Slide 28: 距离矢量：链路代价变化
反向下毒:
如果z通过y路由到x :
  z告知y它到x的代价是无穷大
并不能完全解决问题
z告知y Dz(x) = ∞
t0：y检测到本地链路代价变化，y计算到x的最小代价路径为Dy(x) = 60，并告知z
t1：收到y的距离矢量后, z立刻改变到x的路由为直连链路，代价为Dz(x)=50
t2：z告知y Dz(x) = 50.
t3：收到z的距离矢量，y更新其到x的最小代价为Dy(x) = 51，路径改为经过z，同时，y告知z 它到x的最小代价为无穷大，即Dy(x) = ∞
x
z
1
4
50
y
60

## Slide 29: 比较链路状态和距离矢量算法
通信复杂度
链路状态: n个节点，E条链路，需要发送O(nE)条消息
距离矢量: 在邻节点之间交换消息
收敛速度
链路状态: O(n2) 算法需要发送 O(nE)条消息
  可能震荡
距离矢量：收敛时间不定
  可能有路由环路
  无穷迭代问题
健壮性: 路由器故障
LS:
  节点可能发布不正确的链路代价
  每个节点计算自己的转发表
DV:
  节点发布不正确的距离矢量
  每个节点的距离矢量被其它节点使用
    错误在网络中传播

## Slide 30: 目录
5.1 简介
5.2 路由协议
  链路状态协议
  距离矢量协议
5.3 域内和域间路由、因特网上的域内路由：RIP
5.4 因特网上的域内路由：OSPF
5.5 因特网上的域间路由：BGP
5.6 SDN控制平面
5.7 ICMP：因特网控制消息协议
5.8 网络管理和SNMP

## Slide 31: 路由的可扩展性
可扩展性:因特网上有亿万级别数量的目的地:
无法在路由表中记录到所有目的地的路由信息
仅仅交换路由信息就可以瘫痪网络
管理自治
因特网 = 网路构成的网络
每个网络希望控制自己网络上的路由
理想情况
所有路由器一样
网络是“平”的
… 实际并非如此

## Slide 32: 因特网可扩展路由
同一机构管理的路由器构成的网络被称为“自治系统”（AS），或“域”
域间（inter-AS）路由
AS之间的路由
由网关路由器执行（它们同时也执行域内路由）
域内(intra-AS)路由
同一AS内部主机和路由器的路由
AS中所有路由器必须运行同一种域内路由协议
不同的AS可以运行不同的域内路由协议
网关路由器：位于AS边界，通过链路与其它AS的网关路由器直连

## Slide 33: 连接众多AS
3b
1d
3a
1c
2a
AS3
AS1
AS2
1a
2c
2b
1b
域内 路由 算法
域间
路由
算法
转发表
3c
由域间路由和域内路由算法共同生成转发表
  域内路由决定AS内部目的地的转发表项
  域间路由决定外部目的地的转发表项

## Slide 34: 域间路由的任务
假设AS1中路由器收到目的地在AS1外的报文
  该路由器应该把报文转发给AS1的网关路由器，但是，具体给哪一个？
AS1必须:
知道经过AS2可以到达哪些目的地址，经过AS3可以到达哪些？
在AS1内传播可达性信息，让所有路由器都知道
域间路由的任务
AS3
AS2
3b
3c
3a
AS1
1c
1a
1d
1b
2a
2c
2b
其它网络
其它网络

## Slide 35: 域内路由
又被称为内部网关协议 (IGP)
最常见的域内路由协议：
  RIP: 路由信息协议
  OSPF: 开放最短路径优先协议(IS-IS和OSPF协议基本一样)
  IGRP: 内部网关协议 (2016年以前是Cisco私有协议)

## Slide 36: RIP协议
1982年开始被集成在BSD-UNIX中
距离矢量算法
  用跳数度量距离 (max = 15 跳)，相当于每条链路代价1
  AS直径应小于15跳
  相邻节点每30秒通过RIP响应消息（又称通告）交换距离矢量
  每个通告包含到最多25个域内子网的距离
D
C
B
A
u
v
w
x
y
z
子网 跳数
u 1
v 2
w 2
x 3
y 3
z 2
从路由器A 到目的地子网:

## Slide 37: RIP举例
目的地子网 下一跳路由器 跳数
w A 2
y B 2
z B 7
x -- 1
…. …. ....
路由器D上的路由表
w
x
y
z
A
C
D
B

## Slide 38: RIP举例
w
x
y
z
A
C
D
B
目的地子网 下一跳路由器 跳数
w A 2
y B 2
z B 7
x -- 1
…. …. ....
路由器D上的路由表
A
5
目的地 下一跳 跳数
w - 1
x - 1
z C 4
…. … ...
A-到-D 通告

## Slide 39: RIP：链路故障和恢复
如果180秒未收到通过判定邻居路由器或链路故障
作废下一跳为该邻居路由器的路由
向所有邻居发送新的通告
如果邻居路由表变化，发回新的通告
网络规模小，故障信息快速传播到全网
反向下毒，阻止无穷迭代

## Slide 40: RIP路由表进程
UNIX的route-d守护进程维护RIP路由表
通过UDP在520端口上收发通告
物理层
链路层
网络层 forwarding
(IP) table
传输层
(UDP)
routed
物理层
链路层
网络层
(IP)
传输层
(UDP)
routed
forwarding
table

## Slide 41: 目录
5.1 简介
5.2 路由协议
  链路状态协议
  距离矢量协议
5.3 域内和域间路由、因特网上的域内路由：RIP
5.4 因特网上的域内路由：OSPF
5.5 因特网上的域间路由：BGP
5.6 SDN控制平面
5.7 ICMP：因特网控制消息协议
5.8 网络管理和SNMP

## Slide 42: OSPF协议
公开协议：rfc 2328
使用链路状态路由算法
  发布链路状态数据包
  每个节点掌握网络拓扑
  使用Dijkstra算法进行路由计算
路由器在整个AS中向其它所有路由器泛洪OSPF链路状态通告
  OSPF协议消息直接由IP报文携带（不使用TCP或UDP）
  链路状态：连接到路由器上每条链路的代价

## Slide 43: OSPF高级特性
安全: 所有OSPF消息经过认证(避免恶意入侵者发布虚假链路状态)
允许多条等代价路径同时存在 (RIP协议仅计算一条)
每条链路上可以有多个代价指标，对应不同的服务类型 (带宽、时延等。例如，卫星链路在尽力而为的服务里代价高，在实时业务中代价低）
支持单播和多播：
  多播OSPF (MOSPF)使用和OSPF一样的网络拓扑信息
在大的网络域中分层

## Slide 44: 分层OSPF
边界路由器
骨干区域路由器
区域 1
区域 2
区域3
骨干区域 （区域0）
区域 边界 路由器
区域 内部 路由器

## Slide 45: 分层OSPF
两层结构: 本地区域、骨干区域
  在区域内部泛洪链路状态通告
  每个节点有详细的区域内拓扑；仅知道通向其它区域的（到本区域边界路由器的）最短路径.
区域边界路由器: 综合本区域的距离信息，通告给其它区域边界路由器
骨干区域路由器: 在骨干区域内部运行OSPF.
边界路由器: 连接其它AS

## Slide 46: 比较RIP和OSPF
RIP缺点
  不分区，管理网络规模小（直径不超过15跳）
  只能用跳数作为路径代价
  不支持多条等代价路径
  更新频繁
OSPF缺点
  路由通告泛洪，代价高（链路状态路由协议固有问题）

## Slide 47: 目录
5.1 简介
5.2 路由协议
  链路状态协议
  距离矢量协议
5.3 域内和域间路由、因特网上的域内路由：RIP
5.4 因特网上的域内路由：OSPF
5.5 因特网上的域间路由：BGP
5.6 SDN控制平面
5.7 ICMP：因特网控制消息协议
5.8 网络管理和SNMP

## Slide 48: 因特网域间路由：BGP
BGP (边界网关协议): 事实上唯一的域间路由协议
  确保因特网是一个整体
路由器在179端口上建立半永久TCP连接，交换路由信息
每个AS的路由器可建立两类连接，执行两种任务
  eBGP连接：从相邻AS获取子网可达性信息
  iBGP连接：向AS内所有路由器传播外部的可达性信息
  通过可达性信息和策略决定通向外部目的地子网的“好”的路径
子网通过eBGP和iBGP向整个因特网通告自己的存在： “I am here”

## Slide 49: eBGP和iBGP连接
eBGP 连接，通常路由器物理直连
iBGP 连接，可以不直连
1b
1d
1c
1a
2b
2d
2c
2a
3b
3d
3c
3a
AS 2
AS 3
AS 1
1c
∂
∂
该网关路由器同时运行eBGP和iBGP

## Slide 50: BGP基础
当AS3的网关路由器 3a 向AS2的网关路由器2c 通告路径 AS3,X:
  AS3向AS2承诺它可以转发目的地地址在X子网前缀内的报文
BGP 会话：两个BGP路由器通过半永久的TCP连接交换BGP消息:
  通告通向各网段地址前缀的路径信息 (BGP是路径矢量协议)
1b
1d
1c
1a
2b
2d
2c
2a
3b
3d
3c
3a
AS 2
AS 3
AS 1
X
BGP 通告:
AS3, X

## Slide 51: BGP路径和属性
通告的路径信息
  子网前缀 + 属性 = “路由”
两个重要属性:
  AS路径: 列出所有到达目的地子网需要经过的AS
  下一跳: 经过哪个AS内部路由器到达下一跳AS
策略路由:
  网关路由器使用策略选择接受或者拒绝路径 (例如，永远不通过AS Y路由).
  AS的策略还决定是否向邻居AS通告路径的存在

## Slide 52: BGP路径通告
基于AS2的策略，AS2路由器2c接受该路径AS3,X，通过iBGP会话将该路径传播到所有AS2的路由器
1b
1d
1c
1a
2b
2d
2c
2a
3b
3d
3c
3a
AS2
AS3
AS1
X
AS3,X
AS2,AS3,X
AS2路由器2c通过eBGP会话收到来在AS3路由器3a的路径通告 AS3,X
基于AS2的策略，AS2路由器2a通过eBGP会话向AS1的路由器1c通告 路径AS2, AS3, X

## Slide 53: BGP路径通告
1b
1d
1c
1a
2b
2d
2c
2a
3b
3d
3c
3a
AS2
AS3
AS1
X
AS3,X
AS2,AS3,X
AS3,X
AS1网关路由器1c从2a获得路径AS2,AS3,X
网关路由器可能获得到同一目的子网的多条路径信息:
AS1网关路由器1c从3a获得路径AS3,X
基于策略，AS1网关路由器1c选择路径AS3,X，并且通过iBGP在AS1内部通告

## Slide 54: BGP消息
通过TCP连接交换
BGP消息:
  OPEN:与远端的BGP路由器建立TCP连接并认证对方
  UPDATE: 通告一条新路径 (或撤回一条路径)
  KEEPALIVE: 在没有交换UPDATES时保持连接；应答OPEN请求
  NOTIFICATION: 通知前一条消息中的错误；关闭连接

## Slide 55: BGP、OSPF和转发表项
1a, 1b, 1d 通过iBGP从1c获得路径信息 “经过1c可到达X”
1b
1d
1c
1a
2b
2d
2c
2a
3b
3d
3c
3a
AS2
AS3
AS1
X
AS3,X
AS2,AS3,X
AS3,X
1d: 使用OSFP路由到1c, 从本地接口1转发数据包
AS3,X
问：路由器如何设置目的地为远端子网前缀的转发表项？
1
2
1
2
dest
interface
…
…
X
…
…
1
physical link
1a、1d上的本地链路接口

## Slide 56: BGP、OSPF和转发表项
1b
1d
1c
1a
2b
2d
2c
2a
3b
3d
3c
3a
AS2
AS3
AS1
X
问：路由器如何设置目的地为远端子网前缀的转发表项？
dest
interface
…
…
X
…
…
2
1
2
1a, 1b, 1d 通过iBGP从1c获得路径信息 “经过1c可到达X”
1d: 使用OSFP路由到1c, 从本地接口1转发数据包
1a:使用OSFP路由到1c, 从本地接口2转发数据包

## Slide 57: BGP路由选择
当存在到目的地的多条路径时，基于以下原则选择路径:
  本地策略选择路由
  选择AS-PATH最短的
  运用热土豆策略选择到下一跳路由器代价最小的
  其它

## Slide 58: 热土豆路由
1b
1d
1c
1a
2b
2d
2c
2a
3b
3d
3c
3a
AS2
AS3
AS1
X
AS3,X
AS1,AS3,X
OSPF 链路代价
201
152
112
263
2d通过iBGP从2a和2c获知经过2a和2c的到达X的两条路径
热土豆路由: 选择域内路由代价最小的本地网关路由器 (这里2d 选择 2a，即使该路由的AS跳数更多)：此时不考虑域间路由的代价

## Slide 59: BGP：通过选择性通告实现策略
A 向B和C通告路径 Aw
B 选择不向C通告路径 BAw:
  B无法从CBAw路径上赚钱，因为C和A都不是B的顾客
  C不知道路径CBAw存在
C 通过路径CAw路由到w
运营商只愿意承担顾客网络的流量，不希望承担过境流量
A
B
C
W
X
Y
客户机构
网络
服务商
网络

## Slide 60: BGP：通过选择性通告实现策略
假设运营商只愿意承担顾客网络的流量，不希望承担过境流量
A
B
C
W
X
Y
客户机构
网络:
服务商
网络
X 连接两个服务商网络，B和C
X不希望B通过X路由到C
  X选择不向B通告路径XC

## Slide 61: 域间路由和域内路由的区别
策略:
域间路由：管理员希望通过策略控制哪些流量可以经过自己的网络转发
域内路由: 都是内部流量，无需策略
性能:
域内路由：关注路由性能（最短路径）
域间路由：策略优先（可能导致次优路径，例如，热土豆路由）

## Slide 62: 目录
5.1 简介
5.2 路由协议
  链路状态协议
  距离矢量协议
5.3 域内和域间路由、因特网上的域内路由：RIP
5.4 因特网上的域内路由：OSPF
5.5 因特网上的域间路由：BGP
5.6 SDN控制平面
5.7 ICMP：因特网控制消息协议
5.8 网络管理和SNMP

## Slide 63: ICMP: 因特网控制消息协议
用于主机和路由器交流网络层面的信息
  报错: 主机、网络、协议、端口不可达
  Echo请求/响应 (ping)
IP之上的网络层协议:
  ICMP消息由IP报文携带
ICMP消息: 类型、代码、和导致错误的IP报文的前8个byte
类型 代码 描述
0 0 echo响应(ping)
3 0 目的地网络不可达
3 1 目的地主机不可达
3 2 目的协议不可达
3 3 目的端口不可达
3 6 目的地网络未知
3 7 目的地主机未知
4 0 源抑制(未启用)
8 0 echo请求 (ping)
9 0 路由通知
10 0 路由器发现
11 0 TTL过期
12 0 损坏的IP头部

## Slide 64: ICMP和traceroute
源主机向目的地IP发送一系列UDP分段
  第一个分段设置TTL =1
  第一个分段设置TTL =2，…
  任意不常用的端口号
当第n个分段到达路径上第n个路由器:
  路由器丢弃报文，向源主机返回ICMP消息 (类型 11, 代码 0)
  ICMP消息包含路由器的名字和IP地址
何时停止？
UDP分段到达目的地主机
目的地返回 “端口不可达”的ICMP消息 (类型 3, 代码 3)
源停止发包
3 probes
3 probes
3 probes